Обща информация за определянето на началната дължина на използваната ламарина

В това задание се използва студено огъване на метал. При експериментирането с хартия, картон и мека ламарина учениците откриват, че различните материали се държат по различен начин в процеса на огъване. Това се дължи на различията в твърдостта и дебелината на материала, както и на радиуса, на който се огъва.  Първата стъпка е определянето на общата дължина на материала за скобата (началната дължина, преди огъването).

При огъване на някакъв материал (в случая лист ламарина) в различните зони на материала настъпват различни промени.

Материалът от вътрешната страна на огъването се свива, а от външната  - се разтегля. В процеса на производство се разглежда частта по средата на материала, която остава непроменена – неутралната линия.

По тази причина при изчисленията за заданието се отчита и радиусът до неутралната линия. В дадения пример използваният за изчисления радиус е равен на сбора от радиуса на огъване и половината от дебелината на ламарината:

r = 2,5мм+ 0,5мм = 3мм

а диаметърът съответно е:

d = 2 x r = 6мм.

Определяне на началната дължина на използваната ивица ламарина

|  |  | l1 | = 20мм – 1мм – 2.5мм = 16.5мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | l2 | = = 4.7мм |
|  |  | l3 | = 17.5мм – 1мм – 2.5мм = 14мм |
|  |  | l4 | = = 59.7mm |

Lначална= 2 x l1 + 2 x l2 + 2 x l3 + l4  33мм + 9.4мм + 28мм + 59.7мм

130.1мм

Забележка:  Строго  математически погледнато дължината  l3 = 18.5мм – 1мм – 2.5мм = 15мм.

Един милиметър е изваден от тази дължина за да се осигури по-добро притискане на лоста към стената от монтажната скоба.

# Text boxes

l3

l4

l2

l1